| VHF | Segmento de frecuencias 151.61250-151.63750 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX59 Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 5 W Ancho de canal: 6.25 KHz Altura máxima de antena: 3.5 metros sobre el nivel promedio del terreno Operación simplex para equipos móviles y portátiles Referencia normativa Acuerdo SCT 171195, DOF 17/11/1995 |
| --- | --- |
|  | Segmento de frecuencias 153.01250 - 153.23750 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60 Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 40 W Ancho de canal: 12.5 KHz Altura máxima de antenas de las radiobases: 400 metros sobre el nivel promedio del terreno Operación simplex y semiduplex Tipo de emisión: 8K0F3EJN (voz) y 8KF2D (datos) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz No se permiten repetidores Quedan prohibidos los enlaces con la red telefónica pública No está permitido su uso dentro de franjas fronterizas de 150 km Referencia normativa Acuerdo SCT 250996, DOF 25/09/1996 |

| VHF | Segmento de frecuencias 154.58750 - 154.61250 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX59 Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 5 W Ancho de canal: 6.25 KHz Altura máxima de antena: 3.5 metros sobre el nivel promedio del terreno Operación simplex para equipos móviles y portátiles Referencia normativa Acuerdo SCT 171195, DOF 17/11/1995 |
| --- | --- |
|  | Segmento de frecuencias 159.01250 - 159.20000 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60 Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 40 W Ancho de canal: 12.5 KHz Altura máxima de antenas de las radiobases: 400 metros sobre el nivel promedio del terreno Operación simplex y semiduplex Tipo de emisión: 8K0F3EJN (voz) y 8KF2D (datos) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz No se permiten repetidores Quedan prohibidos los enlaces con la red telefónica pública No está permitido su uso dentro de franjas fronterizas de 150 km Referencia normativa Acuerdo SCT 250996, DOF 25/09/1996 |

| VHF | Segmento de frecuencias 163.01250 - 163.23750 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60 Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 40 W Ancho de canal: 12.5 KHz Altura máxima de antenas de las radiobases: 400 metros sobre el nivel promedio del terreno Operación simplex y semiduplex Tipo de emisión: 8K0F3EJN (voz) y 8KF2D (datos) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz No se permiten repetidores Quedan prohibidos los enlaces con la red telefónica pública No está permitido su uso dentro de franjas fronterizas de 150 km Referencia normativa Acuerdo SCT 250996, DOF 25/09/1996 |
| --- | --- |
| UHF | Segmento de frecuencias 450.2625-450.4875 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60 Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 40 W Ancho de canal: 12.5 KHz Altura máxima de antenas de las radiobases: 400 metros sobre el nivel promedio del terreno Operación simplex y semiduplex Tipo de emisión: 8K0F3EJN (voz) y 8KF2D (datos) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz No se permiten repetidores Quedan prohibidos los enlaces con la red telefónica pública No está permitido su uso dentro de franjas fronterizas de 150 km Referencia normativa Acuerdo SCT 250996, DOF 25/09/1996 |

| UHF | Segmento de frecuencias 455.26250 - 455.48750 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Nota RR 5.209 5.286A 5.286AA 5.286B 5.286C Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60 Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 40 W Ancho de canal: 12.5 KHz Altura máxima de antenas de las radiobases: 400 metros sobre el nivel promedio del terreno Operación simplex y semiduplex Tipo de emisión: 8K0F3EJN (voz) y 8KF2D (datos) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz No se permiten repetidores Quedan prohibidos los enlaces con la red telefónica pública No está permitido su uso dentro de franjas fronterizas de 150 km Referencia normativa Acuerdo SCT 250996, DOF 25/09/1996 |
| --- | --- |
|  | Segmento de frecuencias 462.55625 - 462.56875 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60A Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 0.5 W Ancho máximo de canal: 12.5 KHz Cobertura máxima: 2 km No se considera la instalación de antenas Tipo de emisión: 11K0F3E (voz) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz Se deberá operar con las propias antenas de los equipos portátiles de mano; excluyendo bases y repetidores de cualquier tipo Quedan prohibidos los enlaces con cualquier red telefónica pública o privada de telecomunicaciones Referencia normativa Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998 |

| UHF | Segmento de frecuencias 462.58125 - 462.59375 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60A Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 0.5 W Ancho máximo de canal: 12.5 KHz Cobertura máxima: 2 km No se considera la instalación de antenas Tipo de emisión: 11K0F3E (voz). Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz. Se deberá operar con las propias antenas de los equipos portátiles de mano; excluyendo bases y repetidores de cualquier tipo. Quedan prohibidos los enlaces con cualquier red telefónica pública o privada de telecomunicaciones. Referencia normativa Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998 |
| --- | --- |
|  | Segmento de frecuencias 462.60625 - 462.61875 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60A Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 0.5 W Ancho máximo de canal: 12.5 KHz Cobertura máxima: 2 km No se considera la instalación de antenas Tipo de emisión: 11K0F3E (voz) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz Se deberá operar con las propias antenas de los equipos portátiles de mano; excluyendo bases y repetidores de cualquier tipo Quedan prohibidos los enlaces con cualquier red telefónica pública o privada de telecomunicaciones Referencia normativa Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998 |

| UHF | Segmento de frecuencias 462.63125 - 462.64375 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60A Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 0.5 W Ancho máximo de canal: 12.5 KHz Cobertura máxima: 2 km No se considera la instalación de antenas Tipo de emisión: 11K0F3E (voz) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz Se deberá operar con las propias antenas de los equipos portátiles de mano; excluyendo bases y repetidores de cualquier tipo Quedan prohibidos los enlaces con cualquier red telefónica pública o privada de telecomunicaciones Referencia normativa Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998 |
| --- | --- |
|  | Segmento de frecuencias 462.65625 - 462.66875 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60A Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 0.5 W Ancho máximo de canal: 12.5 KHz Cobertura máxima: 2 km No se considera la instalación de antenas Tipo de emisión: 11K0F3E (voz) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz Se deberá operar con las propias antenas de los equipos portátiles de mano; excluyendo bases y repetidores de cualquier tipo Quedan prohibidos los enlaces con cualquier red telefónica pública o privada de telecomunicaciones Referencia normativa Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998 |

| UHF | Segmento de frecuencias 462.68125 - 462.69375 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60A Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 0.5 W Ancho máximo de canal: 12.5 KHz Cobertura máxima: 2 km No se considera la instalación de antenas Tipo de emisión: 11K0F3E (voz) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz Se deberá operar con las propias antenas de los equipos portátiles de mano; excluyendo bases y repetidores de cualquier tipo Quedan prohibidos los enlaces con cualquier red telefónica pública o privada de telecomunicaciones Referencia normativa Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998 |
| --- | --- |
|  | Segmento de frecuencias 462.70625 - 462.71875 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60A Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 0.5 W Ancho máximo de canal: 12.5 KHz Cobertura máxima: 2 km No se considera la instalación de antenas Tipo de emisión: 11K0F3E (voz) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz Se deberá operar con las propias antenas de los equipos portátiles de mano; excluyendo bases y repetidores de cualquier tipo Quedan prohibidos los enlaces con cualquier red telefónica pública o privada de telecomunicaciones Referencia normativa Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998 |

| UHF | Segmento de frecuencias 463.76250 - 463.98750 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60 Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 40 W Ancho de canal: 12.5 KHz Altura máxima de antenas de las radiobases: 400 metros sobre el nivel promedio del terreno Operación simplex y semiduplex Tipo de emisión: 8K0F3EJN (voz) y 8KF2D (datos) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz No se permiten repetidores Quedan prohibidos los enlaces con la red telefónica pública No está permitido su uso dentro de franjas fronterizas de 150 km Referencia normativa Acuerdo SCT 250996, DOF 25/09/1996 |
| --- | --- |
|  | Segmento de frecuencias 464.48750 - 464.51250 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX59 Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 5 W Ancho de canal: 6.25 KHz Altura máxima de antena: 3.5 metros sobre el nivel promedio del terreno Operación simplex para equipos móviles y portátiles Referencia normativa Acuerdo SCT 171195, DOF 17/11/1995 |

| UHF | Segmento de frecuencias 464.53750 - 464.56250 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX59 Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 5 W Ancho de canal: 6.25 KHz Altura máxima de antena: 3.5 metros sobre el nivel promedio del terreno Operación simplex para equipos móviles y portátiles Referencia normativa Acuerdo SCT 171195, DOF 17/11/1995 |
| --- | --- |
|  | Segmento de frecuencias 467.55625 - 467.56875 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.287 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60A Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 0.5 W Ancho máximo de canal: 12.5 KHz Cobertura máxima: 2 km No se considera la instalación de antenas Tipo de emisión: 11K0F3E (voz) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz Se deberá operar con las propias antenas de los equipos portátiles de mano; excluyendo bases y repetidores de cualquier tipo Quedan prohibidos los enlaces con cualquier red telefónica pública o privada de telecomunicaciones Referencia normativa Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998 |

| UHF | Segmento de frecuencias 467.58125 - 467.59375 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60A Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 0.5 W Ancho máximo de canal: 12.5 KHz Cobertura máxima: 2 km No se considera la instalación de antenas Tipo de emisión: 11K0F3E (voz) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz Se deberá operar con las propias antenas de los equipos portátiles de mano; excluyendo bases y repetidores de cualquier tipo Quedan prohibidos los enlaces con cualquier red telefónica pública o privada de telecomunicaciones Referencia normativa Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998 |
| --- | --- |
|  | Segmento de frecuencias 467.60625 - 467.61875 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.287 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60A Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 0.5 W Ancho máximo de canal: 12.5 KHz Cobertura máxima: 2 km No se considera la instalación de antenas Tipo de emisión: 11K0F3E (voz) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz Se deberá operar con las propias antenas de los equipos portátiles de mano; excluyendo bases y repetidores de cualquier tipo Quedan prohibidos los enlaces con cualquier red telefónica pública o privada de telecomunicaciones Referencia normativa Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998 |

| UHF | Segmento de frecuencias 467.63125 - 467.64375 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.287 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60A Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 0.5 W Ancho máximo de canal: 12.5 KHz Cobertura máxima: 2 km No se considera la instalación de antenas Tipo de emisión: 11K0F3E (voz) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz Se deberá operar con las propias antenas de los equipos portátiles de mano; excluyendo bases y repetidores de cualquier tipo Quedan prohibidos los enlaces con cualquier red telefónica pública o privada de telecomunicaciones Referencia normativa Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998 |
| --- | --- |
|  | Segmento de frecuencias 467.65625 - 467.66875 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.287 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60A Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 0.5 W Ancho máximo de canal: 12.5 KHz Cobertura máxima: 2 km No se considera la instalación de antenas Tipo de emisión: 11K0F3E (voz) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz Se deberá operar con las propias antenas de los equipos portátiles de mano; excluyendo bases y repetidores de cualquier tipo Quedan prohibidos los enlaces con cualquier red telefónica pública o privada de telecomunicaciones Referencia normativa Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998 |

| UHF | Segmento de frecuencias 467.68125 - 467.69375 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.287 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60A Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 0.5 W Ancho máximo de canal: 12.5 KHz Cobertura máxima: 2 km No se considera la instalación de antenas Tipo de emisión: 11K0F3E (voz) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz Se deberá operar con las propias antenas de los equipos portátiles de mano; excluyendo bases y repetidores de cualquier tipo Quedan prohibidos los enlaces con cualquier red telefónica pública o privada de telecomunicaciones Referencia normativa Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998 |
| --- | --- |
|  | Segmento de frecuencias 467.70625 - 467.71875 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.287 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60A Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 0.5 W Ancho máximo de canal: 12.5 KHz Cobertura máxima: 2 km No se considera la instalación de antenas Tipo de emisión: 11K0F3E (voz) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz Se deberá operar con las propias antenas de los equipos portátiles de mano; excluyendo bases y repetidores de cualquier tipo Quedan prohibidos los enlaces con cualquier red telefónica pública o privada de telecomunicaciones Referencia normativa Acuerdo SCT 210898, DOF 21/08/1998 |

| UHF | Segmento de frecuencias 467.83750 - 467.86250 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.287 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX59 Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 5 W Ancho de canal: 6.25 KHz Altura máxima de antena: 3.5 metros sobre el nivel promedio del terreno Operación simplex para equipos móviles y portátiles Referencia normativa Acuerdo SCT 171195, DOF 17/11/1995 |
| --- | --- |
|  | Segmento de frecuencias 467.86250 - 467.88750 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.287 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX59 Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 5 W Ancho de canal: 6.25 KHz Altura máxima de antena: 3.5 metros sobre el nivel promedio del terreno Operación simplex para equipos móviles y portátiles Referencia normativa Acuerdo SCT 171195, DOF 17/11/1995 |

| UHF | Segmento de frecuencias 467.88750 - 467.91250 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.287 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX59 Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 5 W Ancho de canal: 6.25 KHz Altura máxima de antena: 3.5 metros sobre el nivel promedio del terreno Operación simplex para equipos móviles y portátiles Referencia normativa Acuerdo SCT 171195, DOF 17/11/1995 |
| --- | --- |
|  | Segmento de frecuencias 467.91250 - 467.93750 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.287 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX59 Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 5 W Ancho de canal: 6.25 KHz Altura máxima de antena: 3.5 metros sobre el nivel promedio del terreno Operación simplex para equipos móviles y portátiles Referencia normativa Acuerdo SCT 171195, DOF 17/11/1995 |

| UHF | Segmento de frecuencias 468.76250 - 468.98750 MHz Atribución internacional FIJO, MÓVIL, Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.286AA 5.289 Atribución nacional FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX60 Resumen técnico Potencia máxima radiada aparente: 40 W Ancho de canal: 12.5 KHz Altura máxima de antenas de las radiobases: 400 metros sobre el nivel promedio del terreno Operación simplex y semiduplex Tipo de emisión: 8K0F3EJN (voz) y 8KF2D (datos) Desviación máxima de la portadora: ± 2.5 KHz No se permiten repetidores Quedan prohibidos los enlaces con la red telefónica pública No está permitido su uso dentro de franjas fronterizas de 150 km Referencia normativa Acuerdo SCT 250996, DOF 25/09/1996 |
| --- | --- |
|  | Segmento de frecuencias 902.00000-928.00000 MHz Atribución internacional FIJO, Aficionados, Móvil salvo móvil aeronáutico y Radiolocalización Nota RR 5.150 Atribución nacional FIJO, MÓVIL, Aficionados Nota CNAF MEX102 Resumen técnico Potencia máxima de transmisión entregada a las antenas: no mayor a 1 W Máxima ganancia direccional de antenas de transmisión: 6 dBi de manera que se obtenga una Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) máxima de 4 W Si la ganancia direccional de la antena es mayor a 6 dBi, la potencia total de entrada a las mismas deberá ser reducida en la misma cantidad que la ganancia direccional exceda de 6 dBi En caso de ser un dispositivo de radiocomunicación de corto alcance, la intensidad de campo eléctrico no deberá exceder de 200 µV/m, medida a una distancia de 3 metros Referencia normativa Acuerdo SCT 130306, DOF 13/03/2006 |

| UHF | Segmento de frecuencias 1920.0000 - 1930.0000 MHz Atribución internacional FIJO, MOVIL Nota RR 5.388A 5.388 Atribución nacional FIJO, MOVIL, MOVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Nota CNAF MEX115E Resumen técnico Potencia promedio: inferior a 10 mW En caso de utilizarse para sistemas de acceso inalámbrico remoto, la potencia de transmisión se limitará a 250 mW y sólo podrán emplearse antenas de ganancia direccional máxima de 17 dBi Si se utilizan antenas de ganancia direccional mayor a 17 dBi, la potencia total de entrada a las mismas y su correspondiente densidad de potencia, deberán ser reducidas en la misma cantidad que la ganancia direccional exceda de 17dBi No podrá ser utilizada para la operación de enlaces transfronterizos Referencia normativa Acuerdo SCT 190110, DOF 19/01/2010 |
| --- | --- |

| UHF | Segmento de frecuencias 2400.0000 - 2483.5000 MHz Atribución internacional 2300-2450 MHz FIJO, MOVIL, RADIOLOCALIZACIÓN, Aficionados 2450-2483 MHz FIJO, MÓVIL, RADIOLOCALIZACIÓN Nota RR 5.150 5.282 5.393 5.396 Atribución nacional 2360-2450 MHz FIJO, MÓVIL, RADIOLOCALIZACIÓN, Aficionados 2450-2483.5 MHz FIJO, MÓVIL Nota CNAF MEX102 Resumen técnico Potencia máxima de transmisión entregada a las antenas de los sistemas de radiocomunicación fijos punto a punto no deberá exceder de 500 mW Ganancia direccional máxima de la antena: 6 dBi de manera que se obtenga una Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) máxima de 2 W Potencia máxima de transmisión entregada a las antenas de los sistemas de radiocomunicación punto a multipunto no deberá exceder de 250 mW Se puede utilizar cualquier tipo de antena de transmisión con ganancia direccional máxima de 6 dBi de manera que se obtenga una Potencia Isotrópica Radiada Equivalente máxima de 1 W En ambos casos, si se utilizan antenas de ganancia direccional mayor a 6 dBi, la potencia total de entrada a las mismas deberá ser reducida en la misma cantidad que la ganancia direccional exceda de 6 dBi En caso de ser un dispositivo de radiocomunicación de corto alcance, la intensidad de campo eléctrico no deberá exceder de 200 µV/m, medida a una distancia de 3 metros Referencia normativa Acuerdo SCT 130306, DOF 13/03/2006 |
| --- | --- |

| SHF | Segmento de frecuencias 5150.0000 - 5250.0000 MHz Atribución internacional FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio), MÓVIL salvo móvil aeronáutico, RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA, RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra) Nota RR 5.446 5.447A 5.446A 5.446B 5.447B 5.447C Atribución nacional FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio), MÓVIL salvo móvil aeronáutico, RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA, Fijo Nota CNAF MEX102 Resumen técnico Potencia máxima de transmisión entregada a las antenas: 50 mW Ganancia direccional máxima la antena: 6 dBi Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) máxima: 200 mW Densidad máxima PIRE en cualquier banda de 1 MHz: 10 mW/MHz Densidad máxima PIRE en cualquier banda de 25 KHz: 0.25 mW/MHz Si se utilizan antenas de ganancia direccional mayor a 6 dBi, la potencia total de entrada a las mismas y la correspondiente densidad de PIRE deberán ser reducidas en la misma cantidad que la ganancia direccional exceda de 6 dBi Todas las emisiones fuera de banda de los sistemas operando en esta banda de frecuencias, no deberán exceder una densidad de PIRE de -27dBm/MHz Referencia normativa Acuerdo SCT 130306, DOF 13/03/2006 |
| --- | --- |

| SHF | Segmento de frecuencias 5250.0000 - 5350.0000 MHz Atribución internacional 5250-5255 MHz EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo), MÓVIL salvo móvil aeronáutico, RADIOLOCALIZACIÓN, INVESTIGACIÓN ESPACIAL 5255-5350 MHz EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo), MÓVIL salvo móvil aeronáutico, RADIOLOCALIZACIÓN, INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) Nota RR 5.446A 5.447F 5.447D 5.448A Atribución nacional EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo), RADIOLOCALIZACIÓN, MÓVIL salvo móvil aeronáutico, Fijo Nota CNAF MEX102 Resumen técnico Potencia máxima de transmisión entregada a las antenas:250 mW Ganancia direccional máxima de la antena: 6 dBi Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) máxima: 1 W Densidad máxima PIRE en cualquier banda de 1 MHz: 50 mW/MHz Si se utilizan antenas de ganancia direccional mayor a 6 dBi, la potencia total de entrada a las mismas y la correspondiente densidad de PIRE deberán ser reducidas en la misma cantidad que la ganancia direccional exceda de 6 dBi Todas las emisiones fuera de banda de los sistemas operando en esta banda de frecuencias, no deberán exceder una densidad de PIRE de -27dBm/MHz Referencia normativa Acuerdo SCT 130306, DOF 13/03/2006 |
| --- | --- |

| SHF | Segmento de frecuencias 5470.0000 - 5600.0000 MHz Atribución internacional 5470-5570 MHz RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA, MÓVIL salvo móvil aeronáutico, EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo), INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo) y RADIOLOCALIZACIÓN 5570-5650 MHz MÓVIL salvo móvil aeronáutico, RADIOLOCALIZACIÓN y RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA Nota RR 5.446A 5.448B 5.450A 5.450B Atribución nacional 5470-5570 MHz RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA, EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (activo), INVESTIGACIÓN ESPACIAL (activo), RADIOLOCALIZACIÓN, Fijo y Móvil salvo móvil aeronáutico 5570-5650 MHz RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA, RADIOLOCALIZACIÓN, Fijo y Móvil salvo móvil aeronáutico Resumen técnico Potencia máxima de transmisión: 250 mW Potencia máxima Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE): 1W Densidad PIRE: 50 mW/MHz Deberán contar con mecanismos de mitigación como: Selección dinámica de frecuencias en sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local (RLAN) Los dispositivos que operen con valores de PIRE superiores a 500 mW, deberán contar con mecanismos de control de potencia de transmisión (TPC) con un factor de mitigación de al menos 3 dB. En caso de no contar con este mecanismo, el valor de la PIRE media máxima permitida deberá reducirse en 3 dB Referencia normativa Acuerdo SCT 271112, DOF 27/11/2012 |
| --- | --- |

| SHF | Segmento de frecuencias 5650.0000 - 5725.0000 MHz Atribución internacional MÓVIL salvo móvil aeronáutico, RADIOLOCALIZACIÓN, Aficionados, Investigación espacial (espacio lejano) Nota RR 5.446A 5.282 5.450A Atribución nacional 5650-5725 MHz RADIOLOCALIZACIÓN, Aficionados, Fijo, Móvil salvo móvil aeronáutico e Investigación espacial (espacio lejano) Resumen técnico Potencia máxima de transmisión: 250 mW Potencia máxima Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE): 1W Densidad PIRE: 50 mW/MHz Deberán contar con mecanismos de mitigación como: Selección dinámica de frecuencias en sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local (RLAN) Los dispositivos que operen con valores de PIRE superiores a 500 mW, deberán contar con mecanismos de control de potencia de transmisión (TPC) con un factor de mitigación de al menos 3 dB. En caso de no contar con este mecanismo, el valor de la PIRE media máxima permitida deberá reducirse en 3 dB Referencia normativa Acuerdo SCT 271112, DOF 27/11/2012 |
| --- | --- |

| SHF | Segmento de frecuencias 5725.0000 - 5850.0000 MHz Atribución internacional 5725-5830 MHz RADIOLOCALIZACIÓN, Aficionados 5830-5850 MHz RADIOLOCALIZACIÓN, Aficionados, Aficionados por satélite (espacio-Tierra) Nota RR 5.150 Atribución nacional 5725-5830 MHz RADIOLOCALIZACIÓN, Aficionados 5830-5850 MHz RADIOLOCALIZACIÓN, Aficionados, Aficionados por satélite (espacio-Tierra) Nota CNAF MEX102 Resumen técnico Potencia máxima de transmisión: 1W Potencia máxima Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE): 4 W Densidad PIRE: 200 mW/MHz en cualquier banda de 1 MHz Si se utilizan antenas de ganancia direccional mayor a 6 dBi, la potencia total de entrada a las mismas y la correspondiente densidad de PIRE deberán ser reducidas en la misma cantidad que la ganancia direccional exceda de 6 dBi Todas las emisiones dentro de un rango de 10 MHz fuera de los extremos inferior y superior de la banda, no deberá exceder una densidad de PIRE de -17dBm/MHz; para frecuencias a partir de 10 MHz fuera de esos rangos, las emisiones no deberán de exceder una densidad de PIRE de -27dBm/MHz Referencia normativa Acuerdo SCT 150306, DOF 14/04/2006 |
| --- | --- |

| EHF | Segmento de frecuencias 71000.0000 - 76000.0000 MHz Atribución internacional 71000-74000 MHz FIJO, FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra), MOVIL, MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) 74000-76000 MHz FIJO, FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra), MOVIL, RADIODIFUSION, RADIODIFUSION POR SATELITE, Investigación espacial (espacio-Tierra) Nota RR 5.561 Atribución nacional 71000-74000 MHz FIJO, FIJO POR SATÉLITE, (espacio-Tierra), MOVIL, MOVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 74000-76000 MHz FIJO, FIJO POR SATÉLITE, (espacio-Tierra), MOVIL, RADIODIFUSIÓN, RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE, Investigación espacial (espacio-Tierra) Resumen técnico Potencia máxima Isotrópica Radiada Efectiva (PIRE): 55 dBW Potencia máxima de entrada al dispositivo radiador: 3 W Límite de densidad espectral de potencia máxima transmitida: 150 mW por 100 MHz Antenas direccionales con un ángulo de apertura máximo del lóbulo principal de radiación a 3 dB, de 1.2° en los planos acimutal y de elevación Ganancia de las antenas: inferior a 50 dBi y mayores a 38 dBi con una reducción en los valores de PIRE máxima en una proporción de 2 dB de potencia por cada 1 dB de ganancia Valor máximo de PIRE = 55 – 2 (50 - G) donde, G es la ganancia de la antena La atenuación de los transmisores que empleen técnicas de modulación digital, en cualquier MHz de espectro cuya frecuencia central esté separada de la frecuencia portadora asignada por más del 50 y hasta el 250% del ancho de banda utilizado, será calculada de acuerdo con la siguiente ecuación y no podrá ser inferior a 11 dB: A= 11 + 0.4 (P-50) + 10 Log10 B =11 + 0.4 (P-50) + 27 Donde: P = porcentaje de separación entre la frecuencia portadora del ancho de banda del canal utilizado y la frecuencia central del MHz bajo análisis. B = 500 MHz Atenuaciones mayores a 56 dB o a potencias absolutas menores a 13 dBm/MHz no son necesarias No se permite la operación de ningún sistema de comunicación dentro de un área de 100 Km alrededor del Gran Telescopio Milimétrico (GTM) Referencia normativa Acuerdo SCT 090312, DOF 09/03/2012 |
| --- | --- |
| EHF | Segmento de frecuencias 81000.0000 - 86000.0000 MHz Atribución internacional 81000-84000 MHz FIJO, FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio), MOVIL, MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio), RADIOASTRONOMIA, Investigación espacial (espacio-Tierra), Aficionados, Aficionados por satélite 84000-86000 MHz FIJO, FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) , MOVIL, RADIOASTRONOMIA Nota RR 5.149 5.338A 5.561A Atribución nacional 81000-84000 MHz FIJO, FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio), MÓVIL, RADIOASTRONOMÍA, Investigación espacial (espacio-Tierra) 84000-86000 MHz FIJO, FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio), MÓVIL, RADIOASTRONOMÍA Resumen técnico Potencia máxima Isotrópica Radiada Efectiva (PIRE): 55 dBW Potencia máxima de entrada al dispositivo radiador: de 3 W Límite de densidad espectral de potencia máxima transmitida: 150 mW por 100 MHz Antenas direccionales con un ángulo de apertura máximo del lóbulo principal de radiación a 3 dB, de 1.2° en los planos acimutal y de elevación Ganancia de las antenas: inferior a 50 dBi y mayores a 38 dBi con una reducción en los valores de PIRE máxima en una proporción de 2 dB de potencia por cada 1 dB de ganancia Valor máximo de PIRE = 55 - 2 (50 - G) donde, G es la ganancia de la antena. La atenuación de los transmisores que empleen técnicas de modulación digital, en cualquier MHz de espectro cuya frecuencia central esté separada de la frecuencia portadora asignada por más del 50 y hasta el 250% del ancho de banda utilizado, será calculada de acuerdo con la siguiente ecuación y no podrá ser inferior a 11 dB: A= 11 + 0.4 (P-50) + 10 Log10 B =11 + 0.4 (P-50) + 27 Donde: P = porcentaje de separación entre la frecuencia portadora del ancho de banda del canal utilizado y la frecuencia central del MHz bajo análisis B = 500 MHz Atenuaciones mayores a 56 dB o a potencias absolutas menores a 13 dBm/MHz no son necesarias No se permite la operación de ningún sistema de comunicación dentro de un área de 100 Km alrededor del Gran Telescopio Milimétrico (GTM) Referencia normativa Acuerdo SCT 090312, DOF 09/03/2012 |

Acrónimos

RR	Reglamento de Radiocomunicaciones

CNAF 	Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias

DOF 	Diario Oficial de la Federación

SCT 	Secretaría de Comunicaciones y Transportes