## Slide 1: Documentación del modelo de servicio de interconexión cruzada

## Slide 2: Marco metodológico
Este informe describe las principales opciones de modelado en base a la experiencia de Analysys Mason y las aportaciones y el conocimiento local del IFT:
  demanda: todos los concesionarios solicitantes se encuentran en una misma central del AEP, considerando una media de 4 operadores por central
  estructura de red:
    los elementos de red provistos por el AEP para la provisión de este servicio están totalmente separados de su red troncal y de acceso, y sus costes estarán por lo tanto exclusivamente repartidos entre los operadores que se interconecten
    los demarcadores empleados para separar la red del AEP de la de los concesionarios están formados por conmutadores ópticos
    todos los equipos considerados tienen conexiones de 1Gbps; emplear equipos con conexiones de 10Gbps incrementaría el capex en x2,5 para los equipos considerados
  depreciación: el costo de reposición de los equipos se considera en los costos mensuales en forma de anualización inclinada
  CCPP: se considera un CCPP nominal antes de impuestos del 12.73%, en línea con el empleado en otros modelos fijos
El modelo considera dos escenarios principales:
  Caso 1: Servicio activo, en el que el AEP centraliza la interconexión
  Caso 2: Servicio pasivo, en el que los operadores son responsables de interconectarse entre sí
  presentamos a continuación ambos escenarios en detalle
Fuente: Analysys Mason
Marco metodológico

## Slide 3: Estructura general del modelo de interconexión cruzada
En este modelo hemos adoptado un enfoque orientado al cálculo de los costos de componentes asociados con estos servicios
Debido al enfoque hacia una arquitectura NGN, el modelo captura elementos de red NGN, considerados como la tecnología moderna equivalente
El modelo se expresa en dólares americanos (USD) reales que se convierten a nominales en base a la inflación futura esperada
Una vez calculado el valor de los servicios en dólares americanos, se convierten los resultados a pesos mexicanos (MXN) en base a la tasa de cambio futura, en base a las previsiones del Banco de México
El servicio de interconexión cruzada se limita a aquel aplicable al establecimiento de interconexión de voz en las instalaciones del AEP:
  el servicio de interconexión cruzada será ofrecido tanto a operadores fijos como móviles
Se ha efectuado un modelo multianual que cubre el periodo 2016–2020
Estructura del modelo
Fuente: Analysys Mason
Costo del servicio de interconexión cruzada
Parámetros macroeconómicos
Configuración del servicio – servicio activo o pasivo
Demanda del servicio (número de operadores)
Costo de los equipos de red
Entrada
Cálculo
Resultado
LEYENDA
Estructura del modelo

## Slide 4: Caso 1: Servicio activo
Escenarios
Nota: los elementos de red de color gris son provistos por el AEP y deberán ser costeados en el modelo
DFO
SWITCH
DFO
DFO
AEP
Demarcador 1
Demarcador 2
Demarcador 3
Coubicación
Concesionario 1
Coubicación
Concesionario 2
Coubicación
Concesionario 3
Existe un único punto de interconexión que centraliza todas las demandas de interconexión entre operadores
Un concesionario puede interconectarse a cualquier otro concesionario a través de un único enlace de fibra
El precio resultante del servicio será significativamente más alto como resultado del uso de elementos adicionales – switch
DFO

## Slide 5: Caso 2: Servicio pasivo
Al no depender del AEP, las fallas e interrupciones deberán ser gestionadas por los concesionarios, incluyendo los desplazamientos a la central
Requiere un mayor esfuerzo de coordinación y comunicación entre concesionarios con el fin de gestionar de manera satisfactoria la interconexión
Se incrementa el número de cables totales necesarios así como las rutas por las que se despliegan, y por extensión las posibilidades de error y problemas
Escenarios
Nota: los elementos de red de color gris son provistos por el AEP y deberán ser costeados en el modelo
AEP
Coubicación
Concesionario 1
Coubicación
Concesionario 2
Coubicación
Concesionario 3
DFO
DFO
DFO
Esta arquitectura dota a los concesionarios de una independencia total del AEP
Se basa en infraestructura puramente pasiva, definida en la Oferta de Referencia de Desagregación
El costo de la interconexión se reduce de forma significativa

## Slide 6: Comparativa de resultados para una interconexión entre 2 operadores
Resultados
Fuente: Analysys Mason
Costos de instalación (MXN) | 1 Gbps | 10 Gbps
Totales | 304,150.85 | 744,888.35
Por operador (2 operadores) | 152,075.43 | 372,444.18
Despliegue fibra por ML | 58.77 | 58.77
Construcción de escalerilla por ML | 622.13 | 622.13
Costos mensuales (MXN) | 1 Gbps | 10 Gbps
Totales | 8,217.49 | 20,125.26
Por operador | 4,108.75 | 10,062.63
Fibra por ML | 0.75 | 0.75
Escalerilla por ML | 11.93 | 11.93
Costos de Instalación (MXN) | 1 Gbps | 10 Gbps
Totales | 0.00 | 0.00
Por operador (2 operadores) | 0.00 | 0.00
Despliegue fibra por ML | 58.77 | 58.77
Construcción de escalerilla por ML | 622.13 | 622.13
Costos mensuales (MXN) | 1 Gbps | 10 Gbps
Totales | 0.00 | 0.00
Por operador | 0.00 | 0.00
Fibra por ML | 0.75 | 0.75
Escalerilla por ML | 11.93 | 11.93
Los precios se calculan en base a una estructura de:
  costos de instalación, que cubre el costo de los elementos instalados y la mano de obra asociada
  costos mensuales, que cubren los costos de operación y mantenimiento así como los costos de reposición de equipos
  se consideran costos por metro lineal para despliegue y mantenimiento de fibra y escalerilla
Adicionalmente, dichos costos se reparten entre el número de operadores interconectados, considerado una media de 2
Caso 2: Servicio pasivo (2016)
Caso 1: Servicio activo (2016)